Порядок монтажа гибких нагревателей при установке на зеркала заднего вида автомобиля

1. Снять зеркало заднего вида из корпуса автомобиля.

2. С помощью фена нагреть поверхность пластиковой обоймы зеркала с тыльной стороны. Аккуратно извлечь зеркальный элемент из пластиковой обоймы.

3. Удалить остатки клеящегося вещества с зеркального элемента и с пластиковой обоймы.

4. Наклеивать обогрев  зеркала заднего вида автомобиля надо нагревательными дорожками к стеклу на двух сторонний скотч (поставляется вместе с гибким нагревателем для подогрева зеркал в смонтированном виде или отдельной пластинкой).

5. Нельзя допускать воздушных полостей (пузырей) между гибким нагревателем и зеркалом - (один из элементов гарантии качества).

6. Монтаж лучше начинать от зоны штекеров, постепенно снимая защитную пленку с клеевого слоя скотча и сразу (вслед за снимаемой защитной пленкой) плотно прижимая гибкий нагреватель подогрева зеркал к стеклу зеркала; движения должны быть, направлены в одну сторону, к свободному краю нагревателя/стекла, по всей ширине гибкого нагревателя (одним фронтом).

7. На контактной площадке гибкого нагревателя для подогрева зеркал смонтированы штекера 6,3 мм («папа», стандартное авто. исполнение), соответственно подсоединение возможно при помощи провода с ответной частью разъёма («мамой»).

8. В собранном виде должна получиться следующая последовательность (снизу вверх, если положить отражающей поверхностью на стол):

-  зеркало;

-  двухсторонний скотч;

-  гибкий нагреватель.

9. Для монтажа этого «сэндвича» (зеркало-скотч-нагреватель) на пластиковую обойму лучше использовать скотч фирмы 3М: толстый вспененный, часто продаётся в авто магазинах.

10. Подсоединить провода с разъемами («мама») к штекеру зеркала («папа»).

11. Установить Зеркало заднего вида на место в корпус.

12. Протянуть провода в салон автомобиля. Для предотвращения закусывания проводов, пропустить их в штатные защитные трубки, установленные между дверью и салоном автомобиля. В том случае, если таких трубок нет, рекомендуется приобрести и установить подходящие по размеру защитные трубки.

13. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля.

14. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется +12В при включении зажигания. 
К какому именно проводу, отходящему от обогрева, Вы подсоедините "минус", а к какому "плюс", значения не имеет. Целесообразно нагревы боковых зеркал подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателя щеток стеклоочистителя, используя штатную кнопку включения.